## Slide 1
제품기술2연구소
가스감지기 원격 F/W 업데이트

## Slide 2: 가스감지기 원격 F/W 업데이트
TFTP 서버
TFTP 클라이언트
MODBUS TCP
TFTP
[192.168.4.145]
[192.168.4.146]
Client Update
File 전송
F/W Update 커맨드 전송
Client Update
File (.bin)
Nand Flash 에 Update File 저장
Boot Loader F/W Update
원격 F/W 업데이트 개요
2. 클라이언트는 커맨드 수신에 따라 서버로 부터 Update File 전송 요청.
3. 클라이언트는 한 번에 512 bytes 씩 데이터를 수신하고 Page 단위로 NAND Flash 에 저장.
4. 저장이 완료되면 해당 클라이언트 (Main, IR, Cartridge) Boot Loader 로 점프하여
Function code | Address |  |  | Value | 내 용
 | 10 | 9 | 8 |  | 
Write Multiple Coils (0x0F) | 1 | 0 | 0 | 0x04 | Main 업데이트
 | 0 | 1 | 0 | 0x02 | CT 업데이트
 | 0 | 0 | 1 | 0x01 | IR 업데이트
원격 F/W 업데이트 커맨드 (MODBUS TCP)
1. MODBUS TCP 로 서버에서 클라이언트 (Main, IR, Cartridge) 로 F/W 업데이트 커맨드 전송.
TFTP Protocol
Flash 에 F/W 업로드.
Nand Flash 총 메모리 용량 | Nand Flash 메모리 사용량 | 메모리 사용률
4096 block ≈ 536 MB | 14 block + 1 page (897 page) ≈ 1.8 MB | 0.33%
1 block = 64 page 1 page = 2048 byte |  | 
Nand Flash 메모리 할당

## Slide 3: 가스감지기 원격 F/W 업데이트
Main APP
실행 중….
F/W Update 커맨드 수신
(MODBUS TCP)
Flag == Main
NO
[Task : Main_UPDATE]
Nand Flash write
(Remote Update check Flag)
State = START_UPDATE
[Task : START_UPDATE]
Nand Flash block Erase
State = Main_UPDATE
Flag == CT
NO
Flag == IR
[Task : CT_UPDATE]
[Task : IR_UPDATE]
서버에 파일 요청
파일명 | 파일 경로 | 서버 IP 주소 | 프로토콜 | 파일 용량 | 내용
GTD-5x00(F)N_REV.bin | D:\fw 미정 | 192. 168. 4. 145 미정 | TFTP (UDP 전송) | ≈ 519 KB | Main App F/W 업데이트
GTD-5x00(F)N_Cartridge_REV.bin |  |  |  | ≈ 28 KB | CT App F/W 업데이트
GSA-970_REV.bin |  |  |  | ≈ 53 KB | IR App F/W 업데이트
파일수신 및
Nand Flash Write
OK
OK
OK
Receive data < 512byted
서버로 Ack 전송
NO
서버로 Ack 전송
[Task : END_UPDATE]
Boot Jump Select
NO
계 속

## Slide 4: 가스감지기 원격 F/W 업데이트
- Main App 동작 순서도 -
State == Main_UPDATE
NO
State == CT_UPDATE
NO
State == IR_UPDATE
State = CT_UPDATE
State = IR_UPDATE
State = END_UPDATE
OK
OK
OK

## Slide 5: 가스감지기 원격 F/W 업데이트
Main Boot 영역 진입
Clock setting,
Peripheral initialize
Remote Update Flag check!
Nand Flash Flag read
(MainFlag, CtFlag, IrFlag)
MainFlag = FALSE -> Nand flash W
Nand flash R ->
Main flash 에 Main App 파일 업로드
MainFlag == TRUE
OK
NO
시작
CtFlag == TRUE
NO
IrFlag == TRUE
NO
OK
OK
OK
Boot Key
== On
NO
SD Card 로 펌웨어 업데이트 로직 실행
CtFlag = FALSE -> Nand flash W
CT BootLoader 와 Usart 로
패킷 통신
Nand flash R ->
CT flash 에 CT App 파일 업로드
IrFlag = FALSE -> Nand flash W
IR BootLoader 와 Usart 로
패킷 통신
Nand flash R ->
IR flash 에 IR App 파일 업로드
Main, CT, IR App 실행
CtFlag == TRUE
IrFlag == TRUE
NO
IrFlag == TRUE
계속
②
끝
NO
NO

## Slide 6: 가스감지기 원격 F/W 업데이트
- Main Boot Loader 동작 순서도 -
CtFlag == TRUE
IrFlag == TRUE
NO
IrFlag == TRUE
CT Usart Port Select
Write Packet Send -> CT App
(MODBUS RTU)
CT Boot Jump
IR Usart Port Select
Write Packet Send -> IR App
(MODBUS RTU)
IR Boot Jump
② 이동
Main Boot Loder Jump
IR Usart Port Select
Write Packet Send -> IR App
(MODBUS RTU)
IR Boot Jump
Main Boot Loder Jump
OK
OK
② 이동

## Slide 7: 가스감지기 원격 F/W 업데이트
USART_RX_Handler( )
- IR App 동작 순서도 -
Write Single register Packet Receive ?
(MODBUS RTU)
NO
OK
IR Boot Loder Jump
IR APP
실행 중….
CT APP
실행 중….
USART_RX_INT_Callback( )
Write Single register Packet Receive ?
(MODBUS RTU)
CT Boot Loder Jump
- CT App 동작 순서도 -
NO
OK

## Slide 8
Thank You